Lösungsvorschlag

Material: Wie funktioniert ein Solarturmkraftwerk?

- Aufgabe

Hinweise für Lehrkräfte: Zunächst wird das Lot von Spiegel 2 konstruiert. Das Lot ist die Winkelhalbierende des Winkels zwischen einfallendem und reflektiertem Strahl. Das Lot steht senkrecht zum Spiegel.

- Aufgabe

Mögliche Lösung: Da die Sonne während des Tages ihre Position am Himmel verändert, müssen alle Spiegel ständig so nachgeführt werden, dass die reflektierten Strahlen auf den Wärmetauscher des Solarturms gerichtet sind.

# Text boxes

Solarturm mit 
Wärmetauscher

Strahlung der Sonne

Spiegel 1

Spiegel 2